## Slide 1
第15章：模拟主机命令发送与数据接收
讲解：曾凡均
编制：郭文波
邮箱：ExcEngineer@163.com
——卓 越 工 程 师 培 养 系 列——

## Slide 2
目 录
《C语言程序设计与应用》-配套讲义
1.实验内容
2.实验原理
3.实验步骤
4.本章任务
5.本章习题

## Slide 3
使用第12章中的PCT通信协议，模拟主机命令发送和数据接收。这里依然将主机假设为计算机，将从机假设为单片机，模拟主机命令发送和数据接收的具体流程图如图所示。
《C语言程序设计与应用》-配套讲义
1.实验内容

## Slide 4
2.1 主机命令发送流程说明
《C语言程序设计与应用》-配套讲义
2.实验原理

## Slide 5
2.2 主机数据接收流程说明
《C语言程序设计与应用》-配套讲义
2.实验原理

## Slide 6
《C语言程序设计与应用》-配套讲义
3.实验步骤
3.1 复制Material中的文件夹到CProgramTest文件夹中
3.2 打开Project文件夹中的Project.sln文件
3.3 完善ProcMCUData.h/.c文件
3.4 完善SendCmdToMCU.h/.c文件
3.5 完善App.c文件
3.6 项目编译和运行

## Slide 7
《C语言程序设计与应用》-配套讲义
4.本章任务
根据附录B，无创血压模块ID为0x14（MODULE_NIBP），无创血压启动测量命令包的二级ID为0x80（CMD_NIBP_START），无创血压中止测量命令包的二级ID为0x81（CMD_NIBP_END），无创血压实时数据包的二级ID为0x02（DAT_NIBP_CUFPRE）。
参照本章实验，编写程序实现主机向从机每5秒交替发送无创血压启动测量和无创血压中止测量命令，从机在收到无创血压启动测量命令后，每200毫秒向主机发送一个无创血压实时数据包，从机在收到主机发送的无创血压中止测量命令后，中止发送无创血压实时数据包，待从机再次收到主机发送的无创血压启动测量命令后，又接着每200毫秒向主机发送一个无创血压实时数据。

## Slide 8
《C语言程序设计与应用》-配套讲义
4.本章任务
主机向从机发送的无创血压启动测量命令包和无创血压中止测量命令包通过printf函数输出到屏幕，从机向主机发送的无创血压实时数据包也是通过printf函数输出到屏幕。还需要说明的是，无创血压实时数据包包含了实时袖带压力、袖带类型错误标志、测量类型，编写程序时，假设袖带类型错误标志为0，即“袖带使用正常”，测量类型定义为1，即“在手动测量方式下”。从机向主机每发送一次无创血压实时数据包，数据包中的“实时袖带压力”进行加1递增操作，假设从机每次收到主机发送的无创血压启动测量命令包时，第一次发送的数据包中的“实时袖带压力”为0，第二次则为1，以此类推，如果递增到160，则停止发送实时袖带压数据包。

## Slide 9
《C语言程序设计与应用》-配套讲义
5.本章习题
（1）简述主机发送命令的详细流程。
（2）命令主机接收数据的详细流程。
（3）本章实验中的ProcMCUData模块都有哪些API函数？简述每个API函数的功能。
（4）本章实验中的SendCmdToMCU模块都有哪些API函数？简述每个API函数的功能。

## Slide 10
谢 谢 观 看！
《C语言程序设计与应用》-配套讲义